| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «КНС» | Холдинг Полимерные Трубопроводные системы Москва, Кутузовский проезд,16 Тел./факс: +7 (495) 363-51-64 |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Факс/E-mail: |  |
| Основное направление хозяйственной деятельности заказчика |  |
| Наличие проектной документации на КНС и трубопроводные сети |  |
| Наличие грунтовых вод и глубина их залегания в месте размещения КНС |  |
| Глубина промерзания грунтов |  |

Рабочая схема КНС

| Материал корпуса | полиэтилен низкого давления |
| --- | --- |
| Тип корпуса | сварной |
| Вид стоков | хоз. бытовые | дождевые | производств. |
| Наличие в стоках вредных веществ (указать каких именно и концентрацию) |  |
| Максимальный приток сточных вод | м3/час |  |
| Расчетный напор на выходе из КНС | м |  |
| Желаемые тип и марка насосов |  |
| Количество насосов: - рабочих - резервных - запасных (на склад) |  |
| Диаметр корпуса КНС, D | мм |  |
| Высота корпуса общая, Н | м |  |
| Высота корпуса над уровнем земли, Н1 |  |  |
| Количество подводящих трубопроводов |  |  |
| Глубины заложения подводящих трубопроводов, Нвх | м |  |  |  |
| Наружные диаметры подводящих патрубков, Dвх | мм |  |  |  |
| Толщины стенок подводящих патрубков, hвх | мм |  |  |  |
| Длины подводящих патрубков, Lвх | мм |  |  |  |
| Количество напорных трубопроводов |  |  |
| Глубины заложения напорных трубопроводов, Ннап | м |  |  |  |
| Наружные диаметры напорных патрубков, Dнап | мм |  |  |  |
| Толщины стенок напорных патрубков, hнап | мм |  |  |  |
| Длины напорных патрубков, Lнап | мм |  |  |  |
| Направление подводящих патрубков |  |
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 |  |
| Другое: |  |
| Направление напорных патрубков |  |
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 |  |
| Другое: |  |

| Количество вентиляционных труб |  |
| --- | --- |
| Диаметры вентиляционных труб, Dвент | мм |  |  |
| Толщины стенок вентиляционных труб, hвент | мм |  |  |
| Высоты вентиляционных труб над уровнем земли, Нвент | м |  |  |
| Глубины врезки вентиляционных труб в корпус КНС, Fвент (относительно крышки корпуса КНС) | м |  |  |
| Расположение вентиляционных труб на корпусе КНС |
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | Другое: |
| Исполнение щита управления: | наружное | внутреннее |
| Количество вводов электропитания: |  |
| Направление ввода кабелей электропитания в КНС |
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | Другое: |
| Подключение резервного электропитания |  |
| Размещение щита управления: | сверху, на крышке резервуара | в павильоне | другое: |

Комплектация КНС:

|  | 1 | Корпус КНС сварной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Люк обслуживания |  |
|  | 3 | Корзина в комплекте с цепью |  |
|  | 4 | Направляющие корзины |  |
|  | 5 | Погружной насос в комплекте с цепью |  |
|  | 6 | Направляющие насосов |  |
|  | 7 | Автоматическая трубная муфта |  |
|  | 8 | Внутренний трубопровод |  |
|  | 9 | Задвижка |  |
|  | 10 | Клапан обратный |  |
|  | 11 | Щит управления |  |
|  | 12 | Поплавковый выключатель уровня |  |
|  | 13 | Лестница |  |
|  | 14 | Подводящий патрубок |  |
|  | 15 | Напорный патрубок |  |
|  | 16 | Вентиляционная труба |  |
|  | 17 | Болты анкерные |  |
|  | Другое оборудование: |

Особенности конструкции:

| Наличие площадки обслуживания внутри корпуса КНС | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Наличие устройства для подъема корзины и насосов | да | нет |
| Тип подъемного устройства | электрич. | механич. |
| Наличие павильона над корпусом КНС | да | нет |

Особые требования:

| Подпись заказчика: | ____________________ | / / |
| --- | --- | --- |
| Дата заполнения: | ____________________ |